D.01.02.02. ZDJÊCIE WARSTWY HUMUSU

CPV-45110000-1

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusu  przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych:

ze zdjêciem warstwy humusu gr. 20 cm ze skarp i rowów oraz ponownym jego wbudowaniem

rêcznym rozplantowaniem nadwy¿ki humusu wzd³u¿ trasy drogi

przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Wronki - Sajzy. Droga  posiada geodezyjnie wydzielony  pas drogowy o szerokoœci od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanym i  14.0 ÷15.0 m w m. Po³om i na terenie przebiegaj¹cym przez las. W pasie drogowym znajduje siê nastêpuj¹ce uzbrojenie : kabel telefoniczny przebiegaj¹cy  wzd³u¿  drogi oraz krzy¿uj¹cy siê z drog¹ w m. Wronki i w m.Po³om , napowietrzna linia energetyczna  komunalno – oœwietleniowa w m. Wronki i m.Po³om, przy³¹cze kablowe na dz.nr 54/4 w m. Wronki, sieæ wodoci¹gowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Po³om.

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona œrodowiska

Przed przyst¹pieniem do robót  inwestor zawiadomi wszystkich w³aœcicieli przyleg³ych  gruntów o utrudnieniach w ruchu.

Roboty prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych pas drogowy, nie naruszaj¹c w³asnoœci osób trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodz¹cym w sk³ad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbli¿eniu do kabli telefonicznych i energetycznych roboty ziemne prowadziæ rêcznie.

Ca³oœæ robót prowadziæ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzyæ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakowaæ zgodnie z „Instrukcj¹ oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” (M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200r. w sprawie szczegó³owych warunków technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,poz.2181). Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przyst¹pieniem do robót jest zobowi¹zany sporz¹dziæ plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporz¹dzaniu planu „bioz” nale¿y skorzystaæ z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglêdniæ „informacjê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i   ochrony zdrowia”. Obowi¹zkiem wykonawcy jest zapewnienie przejœcia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robót i ich rodzaj oraz materia³y zastosowane w projekcie nie wp³yn¹ negatywnie na œrodowisko.

1.6. Okreœlenia podstawowe

Stosowane okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.7. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

Nie wystêpuj¹.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do zdjêcia humusu

Do wykonania robót zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusu  nale¿y stosowaæ:

równiarki,

spycharki,

³opaty, szpadle i inny sprzêt do rêcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawid³owe wykonanie robót sprzêtem zmechanizowanym nie jest mo¿liwe,

koparki  chwytakowe i samochody samowy³adowcze - w przypadku transportu na odleg³oœæ wymagaj¹c¹ zastosowania takiego sprzêtu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycz¹ce transportu

Wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nale¿y przemieszczaæ z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewoziæ transportem samochodowym. Wybór œrodka transportu zale¿y od odleg³oœci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Teren pod budowê drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien byæ oczyszczony z humusu .

5.2. Zdjêcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byæ zdjêta z przeznaczeniem do póŸniejszego u¿ycia przy umacnianiu skarp, zak³adaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynnoœci okreœlonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byæ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami In¿yniera.

Humus nale¿y zdejmowaæ mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj¹tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj¹ce dla prawid³owego wykonania robót, wzglêdnie mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa robót (zmienna gruboœæ warstwy humusu, s¹siedztwo budowli), nale¿y dodatkowo stosowaæ rêczne wykonanie robót, jako uzupe³nienie prac wykonywanych  mechanicznie.

Warstwê humusu nale¿y zdj¹æ z powierzchni ca³ego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okreœlonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In¿yniera.

Gruboœæ zdejmowanej warstwy humusu (zale¿na od g³êbokoœci jego zalegania, wysokoœci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byæ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez In¿yniera, wed³ug faktycznego stanu wystêpowania. Stan faktyczny bêdzie stanowi³ podstawê do rozliczenia czynnoœci zwi¹zanych ze zdjêciem warstwy humusu.

Zdjêty humus nale¿y sk³adowaæ w regularnych pryzmach. Miejsca sk³adowania humusu powinny byæ przez Wykonawcê tak dobrane, aby humus by³ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak¿e naje¿d¿aniem przez pojazdy. Nie nale¿y zdejmowaæ humusu w czasie intensywnych opadów i bezpoœrednio po nich, aby unikn¹æ zanieczyszczenia glin¹ lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniêcia humusu

Sprawdzenie jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci usuniêcia humusu .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót

Zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”      pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) zdjêtej warstwy humusu .

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”          pkt 8.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

zdjêcie humusu wraz z ha³dowaniem w pryzmy wzd³u¿ drogi lub odwiezieniem na odk³ad,

10. przepisy zwi¹zane

Nie wystêpuj¹.