D-04.08.05  WYRÓWNANIE  PODBUDOWY KRUSZYWEM  STABILIZOWANYM  MECHANICZNIE

CPV – 45230000-8

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i pod³u¿nego podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie - przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem wyrównania podbudowy

kruszywem naturalnym zgodnie z tabel¹ wyrównañ o uziarnieniu ci¹g³ym 0 ÷ 40 mm  stabilizowanym mechanicznie wg PN-S-96102: 1997 z 30% dodatkiem kruszywa ³amanego z transportem mieszanki do miejsca wbudowania ( na poszerzeniach gruboœæ wyrównañ do 27 cm) - przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Or³owo – Wronki – Po³om – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowoœci  Wronki do miejscowoœci Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 d³. 11.4 km.

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Wronki - Sajzy. Droga  posiada geodezyjnie wydzielony  pas drogowy o szerokoœci od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanym i  14.0 ÷15.0 m w m. Po³om i na terenie przebiegaj¹cym przez las. W pasie drogowym znajduje siê nastêpuj¹ce uzbrojenie : kabel telefoniczny przebiegaj¹cy  wzd³u¿  drogi oraz krzy¿uj¹cy siê z drog¹ w m. Wronki i w m.Po³om , napowietrzna linia energetyczna  komunalno – oœwietleniowa w m. Wronki i m.Po³om, przy³¹cze kablowe na dz.nr 54/4 w m. Wronki, sieæ wodoci¹gowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Po³om.

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona œrodowiska

Przed przyst¹pieniem do robót  inwestor zawiadomi wszystkich w³aœcicieli przyleg³ych  gruntów o utrudnieniach w ruchu.

Roboty prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych pas drogowy, nie naruszaj¹c w³asnoœci osób trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodz¹cym w sk³ad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbli¿eniu do kabli telefonicznych i energetycznych roboty ziemne prowadziæ rêcznie.

Ca³oœæ robót prowadziæ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzyæ uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakowaæ zgodnie z „Instrukcj¹ oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” (M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.200r. w sprawie szczegó³owych warunków technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,poz.2181). Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przyst¹pieniem do robót jest zobowi¹zany sporz¹dziæ plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporz¹dzaniu planu „bioz” nale¿y skorzystaæ z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglêdniæ „informacjê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i   ochrony zdrowia”. Obowi¹zkiem wykonawcy jest zapewnienie przejœcia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robót i ich rodzaj oraz materia³y zastosowane w projekcie nie wp³yn¹ negatywnie na œrodowisko.

1.6. Okreœlenia podstawowe

1.6.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej gruboœci uk³adana na istniej¹cej warstwie w celu wyrównania jej nierównoœci w profilu poprzecznym i pod³u¿nym.

1.6.2. Pozosta³e okreœlenia s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST   D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.7. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. materia³y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materia³y do wykonania wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym

mechanicznie

Do wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie nale¿y stosowaæ materia³y spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w:

ST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2,

ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 2,

ST D-04.04.03 „Podbudowa z ¿u¿la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie”pkt 2.

2.3. Sk³adowanie materia³ów

Kruszywa u¿ywane do robót nale¿y sk³adowaæ w zasiekach materia³owych na pod³o¿u utwardzonym, dobrze odwodnionym w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i frakcjami. Materia³ w okresie sk³adowania nie mo¿e ulec zanieczyszczeniu.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania robót

Do wykonania wyrównania podbudowy kruszywem ³amanym stabilizowanym mechanicznie Wykonawca powinien dysponowaæ sprzêtem okreœlonym w ST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Transport kruszyw powinien spe³niaæ wymagania okreœlone w ST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wym. ogólne”  pkt 4.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Zasady i warunki wytwarzania mieszanki kruszywa powinny spe³niaæ wymagania okreœlone w ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5.

5.3.  Przygotowanie  powierzchni   podbudowy    do   wyrównania   kruszywem stabilizowanym mechanicznie

Przed przyst¹pieniem do wykonywania wyrównania powierzchnia podbudowy powinna zostaæ oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeñ, zgodnie z ST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” pkt 5.

Powierzchnia podbudowy t³uczniowej lub z kruszyw przewidziana do wyrównania powinna zostaæ przed uk³adaniem warstwy wyrównawczej zoskardowana na g³êbokoœæ 7 cm, co pozwoli na w³aœciwe zwi¹zanie wykonanej warstwy wyrównawczej z istniej¹c¹ podbudow¹.

Prace pomiarowe powinny  byæ wykonane w sposób umo¿liwiaj¹cy wykonanie wyrównania podbudowy zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.

Paliki lub szpilki do kontroli ukszta³towania wyrównania podbudowy powinny byæ wczeœniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcê.Paliki lub szpilki powinny byæ ustawione w osi drogi i w rzêdach równoleg³ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera.Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo¿liwiaæ naci¹gniêcie linki do wytyczenia robót w odstêpach nie wiêkszych ni¿ co 10 m.

Po wytyczeniu wyrównania podbudowy nale¿y ustawiæ wzd³u¿ istniej¹cej podbudowy prowadnice w taki sposób, aby wyznacza³y one œciœle warstwê wyrównawcz¹ podbudowy w stanie niezagêszczonym. Prowadnice winny byæ ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj¹cy ich przesuwanie siê w czasie uk³adania i zagêszczania kruszywa.

5.4. Odcinek próbny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonaæ odcinek próbny, zgodnie z zasadami okreœlonymi w ST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.

5.5. Wbudowanie i zagêszczanie kruszywa

Minimalna gruboœæ uk³adanej warstwy wyrównawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie mo¿e byæ po zagêszczeniu mniejsza od najwiêkszego wymiaru ziarna w kruszywie.  Warstwê wyrównawcz¹ z kruszywa stabilizowanego mechanicznie uk³ada siê i zagêszcza wed³ug zasad okreœlonych w ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5 oraz  ST D-04.04.03 „Podbudowa z ¿u¿la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa ³amanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 6 oraz  ST D-04.04.03 „Podbudowa z ¿u¿la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie”  pkt 6.

6.3. Badania w czasie robót

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie wykonywania wyrównania podbudowy podano w D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy

Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów dotycz¹cych cech geometrycznych wykonanego wyrównania powinny byæ zgodne z okreœlonymi dla podbudowy w ST  D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m3 (metr szeœcienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed³ug pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Roboty zwi¹zane z wykonaniem wyrównania podbudowy nale¿¹ do robót ulegaj¹cych zakryciu. Zasady ich odbioru s¹ okreœlone w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

transport materia³u na plac budowy,

przygotowanie mieszanki,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roz³o¿enie i zagêszczenie mieszanki,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych okreœlonych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

Normy i przepisy zwi¹zane z wykonaniem wyrównania kruszywem stabilizowanym mechanicznie s¹ podane w ST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne”  pkt 10.