Znak sprawy: GN.ZP.272.1.4.2018			                                      Załącznik nr 4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Utworzenie bazy GESUT dla obszaru Powiatu Oleckiego.

# Informacje ogólne

## Skróty i objaśnienia

Wykaz skrótów i objaśnień zawiera poniższa tabela:

| Skrót | Objaśnienie |
| --- | --- |
| BDOT500 | Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach, 1:500–1:5000, zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| EGiB | Ewidencja gruntów i budynków. |
| EMUiA | Ewidencja miejscowości, ulic i adresów. |
| FTP | ang. File Transfer Protocol – protokół komunikacyjny stosowany do przesyłania plików. |
| GESUT | Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – baza powiatowa. |
| GML | ang. Geography Markup Language – język do transferu danych geograficznych. |
| GNSS | ang. Global Navigation Satellite System – satelitarny system wyznaczania pozycji. |
| K-GESUT | Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – baza krajowa. |
| PDF | ang. Portable Document Format – format plików do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo – graficznych. |
| PGiK | Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| PODGiK | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olecku. |
| Projekt | Projekt pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”. |
| PWSUT | Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu. |
| PZGiK, zasób | Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. W niniejszym postępowaniu oznacza on powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną przez Starostę Oleckiego. |
| Rozporządzenie GESUT | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 2015 poz. 1938). |
| Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572). |
| SP | Starostwo Powiatowe w Olecku. |
| SUT | Sieci uzbrojenia terenu. |
| Strony | Zamawiający i Wykonawca. |
| Wykonawca | Podmiot realizujący prace mające na celu realizację przedmiotu zamówienia na podstawie umowy z Zamawiającym. |
| Zamawiający | Powiat Olecki. |

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Utworzenie baz GESUT w jednostkach ewidencyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych GESUT.

## Przepisy prawne

### Wykaz aktów prawnych

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101);

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 2015 poz. 1938);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.220);

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.1907);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.1332);

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1382);

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 570);

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1034);

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028);

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 r., poz. 1183);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz.1247);

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. 2012 r., poz. 199);

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 r., poz. 125);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1059.);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. 2016 r., poz. 1864);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz.1316 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. wsprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 2247 z późn. zm.).

Wykonawca winien uwzględnić wszelkie zmiany przepisów prawnych w zakresie przedmiotowego opracowania, które wejdą w życie w trakcie trwania prac i nie później niż dwa miesiące przed ich zakończeniem.

### Dokumentacja uzupełniająca

- Instrukcja użytkownika systemu EWMAPA;

- Instrukcje techniczne: G-7, K-1;

- Rozporządzenie MAiC w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 12 lutego 2013 r. (Dz.U.2013.383).

## Cel i zakres prac

Celem zlecanych prac jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnej ze standardem określonym w rozporządzeniu MAiC z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, a także z postanowieniami niniejszego dokumentu, dla obszaru powiatu oleckiego. W zakres opracowania wchodzą następujące czynności leżące po stronie Wykonawcy prac:

zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK,

pozyskanie danych i informacji źródłowych stanowiących podstawę utworzenia bazy GESUT,

utworzenie roboczej bazy danych na podstawie wyeksportowanych obiektów z bazy Zamawiającego,

analiza, weryfikacja, poprawienie i uzupełnienie danych dotyczących obiektów SUT w celu uzyskania bazy danych zgodnej z modelem pojęciowym powiatowej bazy GESUT;

harmonizacja danych dotyczących obiektów SUT z innymi bazami danych PZGiK prowadzonymi przez Zamawiającego a także wykonanie redakcji kartograficznej mapy zasadniczej;

zasilenie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Zamawiającego do prowadzenia bazy danych GESUT;

walidacja danych wraz z przygotowaniem odpowiednich raportów;

przekazanie obiektów inicjalnej bazy danych GESUT podmiotom władającym sieciami w formie plików GML, w celu wydania przez te podmioty opinii.

Przez sieci uzbrojenia terenu (SUT) należy rozumieć wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, zbiorniki itp.

Przez geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu (GESUT) należy rozumieć uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.

# Informacje o zakresie prac i materiałach PZGiK

## Informacje o mapie zasadniczej

Dane dotyczące stanu i sposobu prowadzenia mapy zasadniczej w postaci elektronicznej zawiera poniższa tabela:

Tabela 2 - mapa zasadnicza w postaci elektronicznej

| Lp. | Jednostka ewidencyjna | Mapa zasadnicza założona na podstawie* | Treść mapy zasadniczej | Postać mapy zasadniczej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | Nazwa | Pole pow. mapy zasadniczej w postaci elektronicznej (w ha) | Pomiarów terenowych (0 lub 1) | Pomiarów kartomet-rycznych (0 lub 1) | Innych materiałów (0 lub 1) | Obligatoryjna (w ha) | Obligatoryjna z fakultatywną (w ha) | elektroniczna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wektorowa pow.( ha) | hybrydowa pow. (ha) | układ współ- rzędnych | system informatyczny w którym prowadzona jest mapa zasadnicza |
| 1 | 281303_2 | Kowale Oleckie | 3 815 | 1 | 0 | 0 | 3 815 | 0 | 76 | 3739 | 2000 (7) | EWMAPA |
| 2 | 281304_4 | Olecko miasto | 925 | 1 | 0 | 0 | 925 | 0 | 46 | 879 | 2000 (7) | EWMAPA |
| 3 | 281304_5 | Olecko obszar wiejski | 5 997 | 1 | 0 | 0 | 5 997 | 0 | 180 | 5817 | 2000 (7) | EWMAPA |
| 4 | 281305_2 | Świętajno | 2 577 | 1 | 0 | 0 | 2 577 | 0 | 51 | 2526 | 2000 (7) | EWMAPA |
| 5 | 281306_2 | Wieliczki | 2 657 | 1 | 0 | 0 | 2 657 | 0 | 53 | 2604 | 2000 (7) | EWMAPA |
| Razem: | 15 971 |  |  |  | 15 971 | 0 | 406 | 15 565 | 2000 (7) | EWMAPA |

- „0” – jeżeli nie wykonany został dany rodzaj pomiaru; „1”  - jeżeli wykonany został dany rodzaj pomiaru

Mapa zasadnicza prowadzona jest w systemie EWMAPA z podziałem na bazy: BDOT500, GESUT i EGIB.

W powiecie oleckim nie jest prowadzona mapa w postaci nieelektronicznej.

## Informacje o innych materiałach zasobu

Dla obszarów objętych zamówieniem dotyczącym GESUT Zamawiający udostępni Wykonawcy operaty techniczne zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obiektów objętych utworzeniem bazy danych. Łączna szacunkowa liczba tych operatów i szkiców wynosi około 3500 sztuk w postaci analogowej i 200 sztuk w postaci elektronicznej. Mapa zasadnicza w postaci elektronicznej prowadzona jest w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 7 i układzie wysokościowym Kronsztadt 60 i Kronsztadt 86.

W Starostwie Powiatowym w Olecku GESUT będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym EWMAPA FB wersja 12.15 firmy Geobid.

# Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

- Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH, o których mowa w § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych;

- Do realizacji przedmiotu zamówienia należy wykorzystać materiały zgromadzone w PZGiK. Analizy przydatności, w tym wiarygodności i sposobu wykorzystania tych materiałów PZGiK dokonuje Wykonawca. W razie wątpliwości dotyczących przydatności lub sposobu wykorzystania materiałów PZGiK, Wykonawca dokonuje uzgodnień w tym zakresie z Geodetą Powiatowym. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK oraz ewentualnych uzgodnień z Geodetą Powiatowym Wykonawca dokumentuje w raporcie, sporządzonym według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego OPZ;

- Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 1965 lub układach lokalnych należy wykorzystać do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych z układu 1965 lub z układów lokalnych do układu PL-2000.

- Zasady stosowania metody transformacyjnej do przeliczeń punktów z układu 1965 lub lokalnego do układu PL-2000 określa załącznik nr 3 do niniejszego OPZ;

- Zasady przeliczania szczegółowej osnowy wysokościowej, pomiarowej osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH określa załącznik nr 4 do niniejszego OPZ;

- Wykonawca pozyska nieodpłatnie komplet danych i materiałów, zgromadzonych w powiatowej części PZGiK, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zbiory danych cyfrowych i inne materiały PZGiK, w postaci elektronicznej w tym materiały o których mowa w pkt. 7, zostaną przekazane przez Wykonawcę na serwer FTP wskazany przez Zamawiającego, którego dane dostępowe zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy;

- Zbiory danych cyfrowych obejmujące informacje o sieciach uzbrojenia terenu niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyska od Starosty w formacie z nim uzgodnionym. Format ten musi zapewniać zachowanie historii obiektów bądź składowych tych obiektów znajdujących się w bazie danych prowadzonej w Starostwie powiatowym;

- Wykonawca uzgodni ze Starostą harmonogram udostępniania materiałów PZGiK nie później niż 14 dni od podpisania umowy.

- Operaty techniczne PZGiK i inne materiały PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, o ile nie zostaną przetworzone przez Starostę do postaci elektronicznej, Wykonawca będzie otrzymywał od Starosty sukcesywnie zgodnie z ustalonym harmonogramem udostępniania materiałów PZGiK lub otrzyma kopie tych dokumentów.

- Starosta jednorazowo udostępni materiały PZGiK na okres nie dłuższy niż 21 dni od dnia udostępnienia.

- Wykonawca w formie pisemnej dokona uzgodnień ze Starostą co do:

  - realizacji przez Wykonawcę zadania dotyczącego zasilenia systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym roboczą bazą GESUT;

  - terminu realizacji zadania, o którym mowa w pkt. a.;

  - formatu danych w jakim przekaże Staroście roboczą bazę GESUT;

  - sposobu zasilenia systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym, roboczą bazą GESUT.

- Wykonawca wszelkie uzgodnienia ze Starostą dokonuje w formie pisemnej;

- Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej podpisania przez Wykonawcę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram realizacji prac geodezyjnych objętych zamówieniem. Harmonogram ten powinien określać w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności mających na celu realizację zamówienia. Harmonogram w miarę możliwości ma uwzględniać wykonanie prac umożliwiające budowanie baz GESUT dla całych jednostek ewidencyjnych, tak aby była możliwość weryfikacji i oceny postępu prac.

# Warunki dotyczące utworzenia bazy danych GESUT

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- Wykorzysta materiały PZGiK niezbędne do realizacji tego zadania, w tym:

  - mapy analogowe, rastrowe lub wektorowe,

  - operaty techniczne,

  - protokoły z narad koordynacyjnych;

  - bazy danych lub pliki danych zawierające informacje o obiektach stanowiących treść mapy zasadniczej,

  - inne dokumenty zawierające informacje o sieciach uzbrojenia terenu.

- Dokona analizy udostępnionych przez Zamawiającego i Starostę materiałów PZGiK, a także protokołów narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 6 PGiK oraz związanych z tymi protokołami dokumentów przedstawiających usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

- Przetworzy pobrane materiały, w tym przetransformuje pobrane dane wektorowe zgodnie z zapisami rozdziału 3 ust. 4;

- Na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej utworzy za pomocą dowolnego oprogramowania roboczą bazę danych w układzie współrzędnych, o którym mowa w rozdziale 3 ust. 1.

  - Przy tworzeniu zbiorów danych GESUT Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania następującej hierarchii źródeł danych:

| Lp. | Rodzaje szczegółów sytuacyjnych | Hierarchia źródeł danych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szczegóły sytuacyjne I grupy dokładnościowej, w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych. | Operaty techniczne, włączone do PZGiK, zawierające rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku braku dokumentacji, o której mowa w pkt 1. |
| 2. | Szczegóły sytuacyjne nie wymienione w pozycji 1 powyżej. | Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej, w przypadku, gdy mapa ta prowadzona jest w postaci nieelektronicznej lub hybrydowej. |

  - Wykonawca nie będzie wykorzystywał przy tworzeniu roboczej bazy GESUT obiektów zgromadzonych w PZGiK i należących do I grupy dokładnościowej, dla których położenie i geometria utworzona została w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej, a w odniesieniu do których istnieje dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów tych szczegółów sytuacyjnych.  W takim przypadku Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze obliczeń z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej dokumentacji;

  - W roboczej bazie danych, na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej:

    - utworzy obiekty zgodnie z obowiązującym modelem danych GESUT dla których atrybut startObiekt przyjmie wartość zgodną z rzeczywistym czasem wprowadzenia obiektu do roboczej bazy danych;

    - dokona dostosowania istniejących w postaci cyfrowej obiektów do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT, przy czym zachowa informację o historii obiektów (m.in. informacje o operatach technicznych obiektów lub elementów tworzących te obiekty, wartości atrybutu startObiekt oraz wartość identyfikatora IIP obiektów, jeżeli zostały nadane w systemie prowadzonym przez Starostę);

    - wprowadzi atrybuty obiektów na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 1. powyżej przy czym w przypadku:

      - braku informacji niezbędnych do ustalenia wartości atrybutów obiektów inicjalnej bazy GESUT o liczności „1”, „1..*” Wykonawca uzgodni sposób wypełnienia tych atrybutów z Zamawiającym;

      - braku informacji niezbędnych do ustalenia wartości atrybutu idMaterialu dla obiektów inicjalnej bazy GESUT dla których atrybut istnienie przyjmuje wartość istniejący lub w budowie, Wykonawca uzgodni sposób wypełnienia pól bazy danych w zakresie tego atrybutu z Zamawiającym w formie pisemnej;

      - wystąpienia w materiałach źródłowych obiektów (bazie danych/pliku/mapie), które zostaną przez Wykonawcę zakwalifikowane do klasy GES_Przewod, GES_Obudowa, a których geometria jest nieregularną i niesymetryczna powierzchnią, sposób pozyskania tych obiektów do bazy danych uzgodni z Zamawiającym;

      - braku dokumentów lub informacji, o których mowa w rozdziale 4 ust. 4 pkt. d, Wykonawca przyjmie dla atrybutu władający wartość atrybutu specjalnego <<template>>;

    - uzgodni styki wewnętrzne pomiędzy opracowywanymi w ramach jednego powiatu jednostkami ewidencyjnymi;

    - zweryfikuje obiekty GESUT na wspólnych granicach powiatów, które opracowuje;

  - Ujawni w roboczej bazie GESUT podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na podstawie dokumentów pozyskanych od Starosty lub informacji ujawnionych w zbiorach danych przez niego prowadzonych. Do dokumentów, o których mowa powyżej należy zaliczyć w szczególności:

    - decyzje o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy lub zawiadomienia o zakończeniu budowy sieci uzbrojenia terenu;

    - protokoły narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub dokumenty zgromadzone przez zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej, działające do 12 lipca 2014 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455);

    - operaty inwentaryzacji powykonawczej;

    - pisemne informacje udostępnione przez Starostę, wynikające z innych źródeł niż wskazane powyżej;

Dokona redakcji kartograficznej dla skali 1:500 reprezentacji graficznej obiektów roboczej bazy GESUT z uwzględnieniem redakcji obiektów pochodzących z innych baz danych tworzących mapę zasadniczą;

Zasili roboczą bazą GESUT system teleinformatyczny Starosty.

Zamawiający podczas realizacji niniejszego zamówienia nie zakłada potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych mających na celu pozyskanie danych określających położenie i geometrię obiektów inicjalnej bazy GESUT.

# Postanowienia końcowe

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w bazie GESUT zmian wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmian wynikających z dokumentów, które wpłyną do organu prowadzącego PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, udostępnionych przez ten organ, nie później niż 14 dni przed terminem przekazania wolnych od wad wyników prac objętych niniejszym zamówieniem;

- Wykonawca wprowadzi do systemu teleinformatycznego Starosty pozytywnie zweryfikowane zbiory danych GESUT wyeksportowane z roboczych baz danych Wykonawcy, wykorzystując do tego celu format GML lub inny format uzgodniony ze Starostą;

- Wykonawca zapewni, aby pliki danych przygotowane do konwersji i aktualizacji bazy GESUT zapewniały przeprowadzenie procesu aktualizacji z zachowaniem historii zmian danych (zapisaniem poprzedniej i aktualnej wersji obiektu);

- Załadowanie danych do systemu teleinformatycznego Starosty odbywać się będzie w trybie wsadowym;

- Utworzenie baz danych, obsługiwanych przez system teleinformatyczny funkcjonujący w starostwie powiatowym, stanowi ostatni etap kontroli danych i jest warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego;

- Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym oraz ustanowionym przez Zamawiającego podmiotem, którego zadaniem będzie weryfikacja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę W szczególności dotyczy to rozpatrywania uwag i zarzutów zgłaszanych do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia przez ten podmiot oraz przez inne osoby zainteresowane, w szczególności przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu;

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - Operaty techniczne zawierające rezultaty prac geodezyjnych, związanych z utworzeniem bazy danych GESUT;

  - Zbiory GESUT w postaci plików zapisanych formacie GML, zgodnych z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi, uwierzytelnione podpisem elektronicznym osoby upoważnionej przez Wykonawcę lub innym formacie uzgodnionym ze Starostą;

- W skład operatów technicznych, oprócz dokumentów, o których mowa w § 71 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wejdą także:

- Raporty, o których mowa w rozdziale 3 punkt 2 niniejszego dokumentu;

- Dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz kontroli wewnętrznej,

- Kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia;

- Inne dokumenty wymienione w niniejszym dokumencie.

Załączniki:

- Wykaz jednostek ewidencyjnych w Powiecie Oleckim, dla których należy założyć inicjalną bazę GESUT.

- Wyniki analizy materiałów PZGiK oraz uzgodnień z Geodetą Powiatowym w Olecku.

- Zasady zastosowania metody transformacyjnej do przeliczeń punktów z układu „1965” lub lokalnego do układu „2000”.

- Przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej, pomiarowej osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowej do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.