Olecko, 08.11.2018 r.

MODYFIKACJA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr SK.261.1.2018

prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nabywca:

Powiat Olecki

ul. Kolejowa 32

19-400 Olecko

NIP 847 15 15 765

Odbiorca:

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

ul. Gołdapska 29

19-400 Olecko

Tel. 87 520 22 51

E-mail: zsliz.olecko1@gmail.com

W odpowiedzi na wniosek złożony przez jednego z Oferentów Zamawiający przychyla się
do naniesienia modyfikacji w Części II – Sprzęt – Technik geodeta (TG).

W związku z powyższym Zamawiający zmienia również zapisy w :

- Rozdziale XII. Termin, do którego należy składać oferty w punktach 1, 3, 4,

- Rozdziale XIV. Opis sposobu przygotowania ofert w pkt 15.

Jednocześnie  zapytanie ofertowe w powyższym zakresie otrzymuje następujące brzmienie:

CZĘŚĆ II  - SPRZĘT - TECHNIK GEODETA (TG)

BYŁO

| Nazwa urządzenia | Tachimetr elektroniczny |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Dokładność pomiaru kątów 5˝ (15cc)/2˝ (10cc) Kompensator jednoosiowy, zakres 3´, dokładność 1˝ Dokładność pomiaru odległości z lustrem 3 mm + 2 ppm Dokładność pomiaru odległości bez lustra nie dotyczy Zasięg pomiaru odległości z lustrem 2300 m Zasięg pomiaru odległości bez lustra nie dotyczy Plamka laserowa nie dotyczy Wyświetlacz jednostronny, monochromatyczny, klawiatura alfanumeryczna z klawiszami funkcyjnymi System operacyjny i pamięć wewnętrzna Nikon, 10 000 rekordów Oprogramowanie zakładanie stanowiska (znane, wcięcie, nawiązanie wysokościowe), tyczenia, domiary, pomiary mimośrodowe, czołówek, wysokości punktu niedostępnego, obliczenia (współrzędnych, powierzchni, przecięć) Zasilanie 4 baterie AA Ni-MH, 6-15 godz. Temperatura pracy -20 do +50°C Norma pyło- i wodoszczelności IP55 Masa 5.0 kg W zestawie tachimetr 4 baterie ładowarka sieciowa okablowanie instrukcja obsługi walizka transportowa |
| Ilość sztuk | 1 |

| Nazwa urządzenia | Statyw do tachimetru elektronicznego |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Ciężki statyw PCV z podwójną blokadą nóg Podstawowe dane techniczne: długość: 1.14- 1.82 m waga: ~7.00 kg materiał: PCV typ głowicy: płaski połączenie gwintowe: 5/8" blokada nóg statywu: zaciski śrubowe + dźwigienki mimośrodowe zakończenie nóg statywu: metal |
| Ilość sztuk | 1 |

| Nazwa urządzenia | Niwelator |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Dane techniczne Podziałka stopnie Powiększenie lunety 24x Dokładność 2.0 mm/1 km Minimalna ogniskowa 20 cm Odporność IPX6 Masa 1.7 kg W zestawie niwelator optyczny statyw aluminiowy łata aluminiowa 5 m narzędzia rektyfikacyjne walizka narzędziowa |
| Ilość sztuk | 1 |

| Nazwa urządzenia | Łata niwelacyjna |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Łata niwelacyjna z trzema podziałkami Podziałka geodezyjna E z przodu do pomiarów niwelatorem na dużych odległościach Podziałka mm z przodu do pomiarów niwelatorem z bliskich odległości Podziałka mm z tyłu do wykorzystania łaty jako przymiaru teleskopowego do pomiaru np. wysokości Lekki i stabilny stop aluminium Punkty blokujące poszczególnych elementów wykonane z wytrzymałego i odpornego na ścieranie poliwęglanu Okuwana metalowa stopa zapobiegająca się wycieraniu aluminium podczas stawiania łaty na betonie czy asfalcie Łatwe wysuwanie elementów Segmenty anodowane posiadają nadruk wykonany farbami odpornymi na ścieranie oraz wpływ czynników atmosferycznych Nakładana libella pudełkowa Trwały pokrowiec transportowy Materiał: aluminium Długość: 5m Liczba sekcji: 5 Podział: metryczny, typu E |
| Ilość sztuk | 2 |

| Nazwa urządzenia | Stojak do tyczki z uchwytem, uniwersalny, typ ciężki |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Trójnożny stalowy stojak z klamrą na przegubie kulowym do ustawiania tyczek geodezyjnych i łat niwelacyjnych teleskopowych. Stojak z przedłużaczem o stalowej konstrukcji, z silną a sprężyną, która będzie w stanie utrzymać każdą tyczkę pomiarową i tachimetryczną, a także większość łat teleskopowych. Dodatkowo folia na szczypcach zabezpiecza, przed ewentualnym uszkodzeniem tyczki. Tyczka lub łata mocowane uniwersalną klamrą. |
| Ilość sztuk | 5 |

| Nazwa urządzenia | Dalmierz laserowy z pokrowcem |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | - zbudowany w klasie ochrony IP65, zakres pomiarowy w pomieszczeniu do 50m, pracuje w 2 klasie dokładności +- 1,5mm/m; ma możliwość mocowania do statywu z gwintem1/4'' - przeznaczony jest do pracy w najcięższych warunkach, odporny na deszcz, kurz i upadki (z wysokości do 2m na beton); posiada duże wypukłe przyciski dla większej wygody i pamięć ostatnich 5 pomiarów; - posiada typowe funkcje pomiarowe: pomiar odległości, obliczanie pola powierzchni, obliczanie objętości. Sumowanie i odejmowanie pomiarów; ma możliwość ustawienia funkcji ciągłego pomiaru do prac związanych z planowaniem. - jeżeli nie ma możliwości dokonania pomiaru liniowego z punktu A do punktu B można skorzystać z wbudowanej funkcji twierdzenia Pitagorasa - dokonywania pomiarów pośrednich; |
| Ilość sztuk | 1 |

CZĘŚĆ II  - SPRZĘT - TECHNIK GEODETA (TG)

JEST

| Nazwa urządzenia | Tachimetr elektroniczny |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Dokładność pomiaru kątów min 5˝ (15cc) Kompensator jednoosiowy, zakres 3´, dokładność 1˝ Dokładność pomiaru odległości z lustrem 3 mm + 2 ppm Dokładność pomiaru odległości bez lustra 3 mm + 2 ppm Zasięg pomiaru odległości z lustrem 2300 m Zasięg pomiaru odległości bez lustra 500 m Plamka laserowa nie dotyczy Wyświetlacz jednostronny, monochromatyczny, klawiatura alfanumeryczna z klawiszami funkcyjnymi System operacyjny i pamięć wewnętrzna pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis min 10.000 rekordów Oprogramowanie zakładanie stanowiska (znane, wcięcie, nawiązanie wysokościowe), tyczenia, domiary, pomiary mimośrodowe, czołówek, wysokości punktu niedostępnego, obliczenia (współrzędnych, powierzchni, przecięć) Zasilanie bateria bądź komplet baterii umożliwiający pracę instrumentu min 6 godzin Temperatura pracy -20 do +50°C Norma pyło- i wodoszczelności IP55 Masa 5.0 kg W zestawie tachimetr bakterie lub komplet baterii ładowarka sieciowa okablowanie instrukcja obsługi walizka transportowa |
| Ilość sztuk | 1 |

| Nazwa urządzenia | Statyw do tachimetru elektronicznego |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Ciężki statyw z podwójną blokadą nóg Podstawowe dane techniczne: długość: 1.14- 1.50 m typ głowicy: płaski połączenie gwintowe: 5/8" blokada nóg statywu: zaciski śrubowe + dźwigienki mimośrodowe zakończenie nóg statywu: metal Statyw kompatybilny z oferowanym tachimetrem |
| Ilość sztuk | 1 |

| Nazwa urządzenia | Niwelator |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Dane techniczne Podziałka stopnie Powiększenie lunety 24x Dokładność 2.0 mm/1 km Minimalna ogniskowa 20 cm Odporność IPX6 Masa 1.7 kg W zestawie niwelator optyczny statyw aluminiowy łata aluminiowa 5 m narzędzia rektyfikacyjne walizka narzędziowa |
| Ilość sztuk | 1 |

| Nazwa urządzenia | Łata niwelacyjna |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Łata niwelacyjna z trzema podziałkami Podziałka geodezyjna E z przodu do pomiarów niwelatorem na dużych odległościach Podziałka mm z przodu do pomiarów niwelatorem z bliskich odległości Podziałka mm z tyłu do wykorzystania łaty jako przymiaru teleskopowego do pomiaru np. wysokości Lekki i stabilny stop aluminium Punkty blokujące poszczególnych elementów wykonane z wytrzymałego i odpornego na ścieranie poliwęglanu Okuwana metalowa stopa zapobiegająca się wycieraniu aluminium podczas stawiania łaty na betonie czy asfalcie Łatwe wysuwanie elementów Segmenty anodowane posiadają nadruk wykonany farbami odpornymi na ścieranie oraz wpływ czynników atmosferycznych Nakładana libella pudełkowa Trwały pokrowiec transportowy Materiał: aluminium Długość: 5m Liczba sekcji: 5 Podział: metryczny, typu E |
| Ilość sztuk | 2 |

| Nazwa urządzenia | Stojak do tyczki z uchwytem, uniwersalny, typ ciężki |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Trójnożny stalowy stojak z klamrą na przegubie kulowym do ustawiania tyczek geodezyjnych i łat niwelacyjnych teleskopowych. Stojak z przedłużaczem o stalowej konstrukcji, z silną a sprężyną, która będzie w stanie utrzymać każdą tyczkę pomiarową i tachimetryczną, a także większość łat teleskopowych. Dodatkowo folia na szczypcach zabezpiecza, przed ewentualnym uszkodzeniem tyczki. Tyczka lub łata mocowane uniwersalną klamrą. |
| Ilość sztuk | 5 |

| Nazwa urządzenia | Dalmierz laserowy z pokrowcem |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | - zbudowany w klasie ochrony IP65, zakres pomiarowy w pomieszczeniu do 50m, pracuje w 2 klasie dokładności +- 2 mm/m; ma możliwość mocowania do statywu z gwintem1/4'' - przeznaczony jest do pracy w najcięższych warunkach, odporny na deszcz, kurz i upadki (z wysokości do 2m na beton); posiada duże wypukłe przyciski dla większej wygody i pamięć ostatnich 5 pomiarów; - posiada typowe funkcje pomiarowe: pomiar odległości, obliczanie pola powierzchni, obliczanie objętości. Sumowanie i odejmowanie pomiarów; ma możliwość ustawienia funkcji ciągłego pomiaru do prac związanych z planowaniem. - jeżeli nie ma możliwości dokonania pomiaru liniowego z punktu A do punktu B można skorzystać z wbudowanej funkcji twierdzenia Pitagorasa - dokonywania pomiarów pośrednich; |
| Ilość sztuk | 1 |

Dodatkowa zmiana zapisów z Rozdziale XII I XIV.

BYŁO

XII. TERMIN, DO KTÓREGO NALEŻY SKŁADAĆ OFERTY

            - Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2018 r., do godziny 15:00.

3.  Na kopercie należy umieścić napis:

Oferta dotycząca postępowania na zakup i dostawę sprzętu w ramach projektu pn. „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy”. Nie otwierać do dnia 13.11.2018 r., 
do godziny 15:00 oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

4. Oferty zostaną rozpatrzone 13.11.2018 r. o godzinie 15:30 w Zespole Szkół Licealnych 
i Zawodowych w Olecku, sala dydaktyczna nr 110.

JEST

XII. TERMIN, DO KTÓREGO NALEŻY SKŁADAĆ OFERTY

            - Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2018 r., do godziny 15:00.

3.  Na kopercie należy umieścić napis:

Oferta dotycząca postępowania na zakup i dostawę sprzętu w ramach projektu pn. „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy”. Nie otwierać do dnia 16.11.2018 r., 
do godziny 15:00 oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

- Oferty zostaną rozpatrzone 16.11.2018 r. o godzinie 15:30 w Zespole Szkół Licealnych 
i Zawodowych w Olecku, sala dydaktyczna nr 110.

BYŁO

XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferent/Wykonawca udziela dwuletni okres gwarancji na oferowany sprzęt.

JEST

XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferent/Wykonawca udziela dwuletni okres gwarancji na oferowany fabrycznie nowy sprzęt.

Marzanna Pojawa-Grajewska

Kierownik projektu